Тульская область

Муниципальное образование Яснополянское Щекинского района

Администрация

Постановление

от 17 апреля 2014 года № 142

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории МО Яснополянское Щекинского района  Тульской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 год №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании постановления правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Яснополянское Щекинского района, администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района  постановляет::

1.  Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории МО Яснополянское Щекинского района  Тульской области.

2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО Яснополянское Щекинского района от 16.12.2013 года №580 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Яснополянское Щекинского района»

3.Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Яснополянское Щекинского района в течение 15 календарных дней со дня его утверждения.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Яснополянское Щекинского района.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  муниципального образования

Яснополянское Щекинского района                                      Л.А. Лобанова

Приложение

к  постановлению администрации

МО Яснополянское Щекинского района

от 17.04.2014 г. № 142

Схемы водоснабжения и водоотведения на

территории МО Яснополянское Щекинского района

Тула 2014г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Яснополянское | 8 |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления | 8 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод | 9 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 10 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 12 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 12 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 13 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 14 |
| 1.1.8. | - Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения | 15 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 14 |
| 1.1.10. | - Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении поселений, городских округов Тульской области | 14 |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением 14 видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 14 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 14 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 15 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 15 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 15 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 15 |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 16 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) | 16 |
| 1.3.2. | - Количество пропущеных сточных вод (с выделением групп) | 16 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам. | 17 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 17 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 17 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 17 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 18 |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 18 |
| 1.4.1. | - По данным предприятий, организующих водоотведение в границах поселений, городских округов принять: * планы вывода из эксплуатации действующих объектов; * планы технического перевооружения действующих объектов; | 19 |
| 1.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 19 |
| 1.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 20 |
| 1.4.4. | - Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 21 |
| 1.4.5. | Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 21 |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 22 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 22 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 22 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 22 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 23 |
| 1.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 24 |
| 1.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 24 |
| 1.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям | 24 |
| 2.1. | Глава II Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 24 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 28 |
| 2.1.2. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности | 28 |
| 2.1.3. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения | 28 |

Глава I
Раздел I
Существующее положение в сфере водоотведения МО Яснополянское

1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.
 Эксплуатация систем канализационного хозяйства возложена на организацию ООО «Водо-канализационное хозяйство», которая обслуживает всё МО Яснополянское. Собственником элементов системы является Муниципальное образование «Щёкинский район». Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения предприятие имеет  автопарк специализированных машин. В ООО «Водо-канализационное хозяйство» применяется стандартная функциональная организационная структура:

1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод поселений, городских округов Тульской области.

Охват населения системой канализации составляет около 75%. Общая протяженность канализационной сети  города  составляет 11,2 км. Года прокладки канализационных труб – 1960-1970. На территории города имеется 2595 канализационных колодцев, 1 очистное сооружение. Процент износа канализационной системы составляет от 75% до 95%.

1.3.	Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

В результате обследования было установлено, что очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, сточные воды от жилого фонда и объектов на очистные сооружения не поступают. Осуществляется аварийный сброс неочищенных сточных вод из двух канализационных колодцев на рельеф местности и затем в р. Солову.

Полагая, что п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлена обязанность органов местного самоуправления поселения организовать работу по сбросу в водные объекты стоков с территории муниципального образования, считают, что администрацией муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области ненадлежащим образом осуществляются полномочия по организации водоотведения на территории с. Селиваново Щекинского района Тульской области.

В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует только в поселке Головеньковский и деревне Ясная Поляна. Эксплуатируют канализационные сети, биологические очистные сооружения в п. Головеньковский и канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-5 в д. Ясная Поляна предприятие ООО «Водо-канализационное хозяйство» (п. Головеньковский). Система канализации полная раздельная.

Количество сточных вод, поступающих  в канализационную сеть, составляет всего 1800 м3/сут., в том числе фекальных  282,2 м3/сут.

Производительность очистных сооружений 400 м3/сут.

Протяженность канализационных сетей  11,2 км.

1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

-Технологическая зона водоотведения

1.5.	Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

Количество сточных вод, поступающих  в канализационную сеть, составляет всего 1800 м3/сут., в том числе фекальных  282,2 м3/сут.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Имеющиеся немногочисленные очистные сооружения не имеют эффективного обеззараживания. У подавляющей части населенных пунктов отсутствует система канализации и очистки сточных вод.

1.6. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Городской коллектор от больничного микрорайона до городских очистных сооружений находится в аварийном состоянии. Износ -80%.

1.7.Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Качество стоков промышленных предприятий контролируется лабораторией ООО «Водо-канализационное хозяйство».

1.8.	Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует только в поселке Головеньковский и деревне Ясная Поляна.

- Зоны, неохваченные системой централизованного

водоотведения

1.9.	Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод.

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 50х и 70х годах, т.е. эксплуатируются уже более 40-60 лет. В среднем сети имеют износ более 90%. Для дальнейшего развития сети водоотведения поселка Головеньковский необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

2.1.Балансы производительности сооружений системы водоотведения

| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м/год | 316,1500 |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м/год | 0,0000 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м/год | 46,6000 |

Очистка производится неудовлетворительная. Сточные воды на входе и на выходе из очистных сооружений практически одинаковые по составу.

2.2.	 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Собирание сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, не осуществляется.

2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Учет таких данных не ведется

2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения.

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает удовлетворительно, в целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих, а также реконструкция канализационных насосных станций.

2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Дефицит производственных мощностей составляет более чем 200%. Из этого следует что необходима полная реконструкция сетей водоотведения всего города, а также строительство новых очистных сооружений с современной системой очистки сточных вод.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

3.1.	 Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное, максимальное)

| Фактическая очистка сточных вод (м³) | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 2515790 | 3000000 | 5000000 | 7200000 |
| Среднесуточный | 3000 | 4000 | 11000 | 16000 |
| Максимальный | 4200 | 5000 | 12000 | 20000 |

В настоящее время очистка стоков практически не производится.

3.2.Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

3.3. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

Требуемая мощность очистных сооружений составляет:1200 м3/сутки

3.4. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок.

| Фактическая очистка сточных вод (м³) | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 231681м3 | 260000 | 290000 | 320000 |
| Среднесуточный | 643,558 | 700,569 | 777,778 | 842,777 |
| Максимальный | 772,27 | 850,325 | 933,3 | 1000 |

3.5. Карта элементов деления территории.

Карта взята из  Генплана МО Яснополянское

3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Учёт таких данных не производится.

3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

Учёт таких данных не производится.

3.8.	 Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод.

Действующие тарифы на электрическую энергию

| Наименование объекта | Вид тарифа | Уровень напряжения | Ценовая категория | Цена (средняя) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные насосные станции | Одноставочный | НН | первая | 5,3 |

Объёмы потребления электрической энергии ООО «Водо-канализационное хозяйство» за 2013 год

| Наименование объекта | Расход электроэнергии за 2012 год, кВт-час | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | тариф январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | кВт час | сумма |
| пос. Головеньковский | 4,576850 | 13090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13090 | 59910,97 |
| очистные сооружения | 4,796790 |  | 9480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9480 | 45473,57 |
| (НН) | 4,803330 |  |  | 9502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9502 | 45641,24 |
|  | 4,716230 |  |  |  | 6378 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6378 | 30080,11 |
|  | 4,796430 |  |  |  |  | 3480 |  |  |  |  |  |  |  | 3480 | 16691,58 |
|  | 4,855040 |  |  |  |  |  | 3220 |  |  |  |  |  |  | 3220 | 15633,23 |
|  | 5,116400 |  |  |  |  |  |  | 3720 |  |  |  |  |  | 3720 | 19033,01 |
|  | 5,362200 |  |  |  |  |  |  |  | 3620 |  |  |  |  | 3620 | 19411,16 |
|  | 5,262610 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3820 |  |  |  | 3820 | 20103,17 |
|  | 5,210370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5430 |  |  | 5430 | 28292,31 |
|  | 5,177460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690 |  | 6690 | 34637,21 |
|  | 5,166410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8790 | 8790 | 45412,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| итого: |  | 13090 | 9480 | 9502 | 6378 | 3480 | 3220 | 3720 | 3620 | 3820 | 5430 | 6690 | 8790 | 77220 | 380320,30 |
| дер. Ясная Поляна | 4,576850 | 4644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4644 | 21254,89 |
| КНС № 5 | 4,796790 |  | 4377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4377 | 20995,55 |
| (НН) | 4,803330 |  |  | 3246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3246 | 15591,61 |
|  | 4,716230 |  |  |  | 4162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4162 | 19628,95 |
|  | 4,796430 |  |  |  |  | 3141 |  |  |  |  |  |  |  | 3141 | 15065,59 |
|  | 4,855040 |  |  |  |  |  | 1351 |  |  |  |  |  |  | 1351 | 6559,16 |
|  | 5,116400 |  |  |  |  |  |  | 1256 |  |  |  |  |  | 1256 | 6426,20 |
|  | 5,362200 |  |  |  |  |  |  |  | 754 |  |  |  |  | 754 | 4043,10 |
|  | 5,262610 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963 |  |  |  | 1963 | 10330,50 |
|  | 5,210370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2146 |  |  | 2146 | 11181,45 |

| Наименование объекта | Расход электроэнергии за 2012 год, кВт-час | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | тариф | январь | февраль | март | апрель | май | нюнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | кВт час | сумма |
|  | 3,858080 |  |  | 4682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4682 | 18063,53 |
|  | 3,770980 |  |  |  | 5468 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5468 | 20619,72 |
|  | 3,851180 |  |  |  |  | 2744 |  |  |  |  |  |  |  | 2744 | 10567,64 |
|  | 3,909790 |  |  |  |  |  | 2422 |  |  |  |  |  |  | 2422 | 9469,51 |
|  | 4,075410 |  |  |  |  |  |  | 2552 |  |  |  |  |  | 2552 | 10400,45 |
|  | 4,321210 |  |  |  |  |  |  |  | 1628 |  |  |  |  | 1628 | 7034,93 |
|  | 4,220840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4444 |  |  |  | 4444 | 18757,41 |
|  | 4,168600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4202 |  |  | 4202 | 17516,46 |
|  | 4,135690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5178 |  | 5178 | 21414,60 |
|  | 4,124640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5364 | 5364 | 22124,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| итого: |  | 4790 | 4642 | 4682 | 5468 | 2744 | 2422 | 2552 | 1628 | 4444 | 4202 | 5178 | 5364 | 48116 | 191243,03 |
| ВСЕГО (без НДС) |  | 28924 | 24339 | 22510 | 19768 | 10045 | 10113 | 9528 | 6882 | 13107 | 15698 | 27795 | 23351 | 212060 | 953521,759 |
| ВСЕГО (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212060 | 1125155,68 |

Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод

до 2023 года: снижение на 20% расходуемой энергии за счёт установки новых электронных приборов контролирующих работу насосов.

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

4.1.	 План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

- Замена отдельных участков сетей водоотведения.

- Проведение ремонта насосного и технологического оборудоания.

- Установка приборов технологического учёта расходов воды при ее производстве, транспортировке и реализации потребителям.

- Ремонт артскважин в кол-ве 2 шт.

4.2.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно.

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 4 км | 4 км | 4 км | 4 км | 4 км |
| 2 | Строительство очистныхсооруженний на 16000 м3/сутки (постепенный ввод в эксплуатацию) | 3000 м3/сутки | 3000м3/сутки | 3000м3/сутки | 3000м3/сутки | 4000м3/сутки |

4.3.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.2

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. |
| 2 | Строительство новых канализационных труб | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. |
| 3 | Строительство очистныхсооруженний на 16000 м3/сутки (постепенный ввод в эксплуатацию) | 6000т.р. | 6000т.р. | 6000т.р. | 6000т.р. | 8000т.р. |
| ИТОГО: | 10000т.р. | 10000т.р. | 10000т.р. | 10000т.р. | 12000т.р. |

4.4.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.2

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Резерв мощности для новых сооружений составляет 10%

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов подлежащих  реконструкции, а также необходимых для строительства.

| п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Магистральные трубы |
| 2 | Коллекторы |
| 3 | Очистные сооружения |
| 4 | КНС |
| 5 | Насосы |

5.2.	 План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

5.3.	 План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

5.4.	 План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Согласно пункту № 1.4.3.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для обеспечения экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшения санитарно-экологического состояния муниципального образования сбор бытовых отходов на территории осуществляется специализированными  организациями и вывозится на специально отведённые для этого места.

Система санитарной очистки и уборки территорий п. Головеньковский предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное  обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых  отходов (хозяйственно-бытовых, жидких от не канализованных зданий, уличного мусора и смета).

Вся территория муниципального образования, в том числе и территория нового строительства, должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

Согласно пункту 4.3.

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО Яснополянское не выявлено.

Глава II

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

РазделI

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

1-го февраля 2014 года был организован выезд в п. Ясная Поляна с целью получения необходимой информации для составления схем водоснабжения и водоотведения, согласно адаптированному перечню исходных данных

В администрации, Ольга Владимировна предоставила необходимые документы и помогла выполнить фото-отчёт.

3-го февраля так же организованны выезды в п. Ясная Поляна, непосредственно в офис эксплуатирующих организаций ООО «Водо-канализационное хозяйство.

На основании данных, выданных  Администрацией Муниципального образования, а также эксплуатирующими организациями, составлена данная схема водоотведения п. Ясная Поляна.

Раздел II.

Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.2.	 Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области.

На основании анализа зон деятельности организации водоснабжения ООО «Водо-канализационное хозяйство»  формируем предложение определить её потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоотведения с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и канализационных сетей на территории поселка Ясная Поляна.

2.3.	 Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения поселений, городских округов Тульской области

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| №п. | Наименование ключевых показателей | 2013г.(факт.) | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | % соответствия проб воды по нормативам | 70 | 85 | 95 | 100 |
| 2. | Удельная аварийность шт./10км. | 6 | 4 | 4 | 2 |