| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование Яснополянское Щекинского района |
| Собрание депутатов |
| Решение |
| от 2013 года | №______ |

об утверждении программы  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Яснополянское

Щёкинского района  на 2014-2023 годы

Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Яснополянское Щёкинского района, Собрание депутатов МО Яснополянское Щекинского района решило:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Яснополянское Щёкинского района  на 2014-2023 годы. (Приложение 1)

2. Отменить  Решение собрания депутатов муниципального образования Яснополянское Щекинского района  от 16 ноября 2012г. №59-272 «Об утверждении программы  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Яснополянское Щёкинского района  на 2013-2017 годы»

3.  Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава  муниципального образования

Яснополянское Щекинского района                                        Л.А.Лобанова

Приложение

к решению Собрания депутатов

МО Яснополянское

Щёкинского района

От _____2013 г. №______

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Яснополянское Щёкинского района

на 2014-2023 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Яснополянское Щёкинского района на 2014-2023 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав муниципального образования Яснополянское Щёкинского района |
| Заказчик Программы | Администрация МО Яснополянское Щёкинского района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое Учреждение «Головеньковское управление по благоустройству» |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2014 по 2023 гг. в муниципальном образовании Яснополянское Щёкинского района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 гг. муниципального образования Яснополянское Щёкинского района; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2014 г. - окончание – 2023 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 154,5 млн. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса. - Средства бюджетов различных уровней. |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объемов жилищного строительства. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Исполнители программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории МО Яснополянское Щёкинского района |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией МО Яснополянское Щёкинского района |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Яснополянское Щёкинского район на 2014-2024 годы (далее – Программа) разработана  во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика проблемы

### 2.1.Экономико-географический потенциал МО Яснополянское Щёкинского района

Муниципальное образование Яснополянское Щекинского района занимает  площадь 26 648 га.

Население района составляет 5,6 тыс. человек.

Муниципальное образование Яснополянское Щекинского района расположено в северной части МО Щекинский район, имеет границы с муниципальными образованиями: МО Воскресенское Дубенского района, МО Иншинское Ленинского района, МО Крапивенское Щекинского района, МО Лазаревское Щекинского района, МО Ломинцевское Щекинского района, МО рабочий поселок Первомайский, МО г. Щекино, МО Костомаровское Щекинского района.

Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование Яснополянское Щекинского района (МО Яснополянское Щекинского района). Статус муниципального образования – сельское поселение.

Административным центром МО Яснополянское Щекинского района является поселок Головеньковский, основанный в 1955 году. Поселок Головеньковский расположен в  15 км от города Щекино (районного  центра).

В состав муниципального образования Яснополянское Щекинского района входят 45 сельских населенных пунктов.

Традиционно производственная функция территории МО Яснополянское Щекинского района имеет сельскохозяйственную направленность.

Автомобильные дороги занимают значительное место в осуществлении внутренних и внешних связей поселения. Сеть автомобильных дорог представлена автодорогами  федерального значения, регионального и местного значения.

По восточной окраине муниципального образования проходит крупная автомобильная магистраль федерального значения М2 «Крым», включающая Щекинский район в сегмент транспортной системы России, характеризующаяся значительным грузо- и пассажиропотоком.

Обеспеченность населения жильем составляет 18 м2 на человека.

Невысокие доходы населения являются причиной низкого спроса на новое жилье.

3. Основные цели и задачи программы

Цель:

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 гг. в муниципальном образовании Яснополянское Щёкинского района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 гг. в муниципальном образовании Яснополянское Щёкинского района;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

Срок реализации Программы:

- начало – 2014 г.

- окончание – 2023 г.

4.Характеристика инженерной инфраструктуры муниципального  образования Яснополянское Щекинского района.

Водоснабжение.

Водоснабжение сельского поселения производится из подземных источников Упинского водоносного горизонта от четырех источников. Ведомственная принадлежность - ОАО «Головеньковское ПЖКХ» (конкурсный управляющий).

Насосная станция п. Головеньковский. Две скважины: №1 – рабочая, год ввода 1956, №2 – резервная, год ввода 1988. Глубина – 74 м.

Производительность водозаборных сооружений – 219 м3/сут (проектная - 220 м3/сут).

Санитарная зона строгого режима радиусом 15 м имеет ограждения.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 177,87 м3, на технические нужды – 4,1 м3.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 3,6 км.

Техническое состояние водопроводной сети удовлетворительное.

Водозаборные сооружения с. Селиваново питаются от Озерско-Хованского водоносного горизонта. Две скважины: №1 – рабочая, год ввода 1970, №2 – резервная, год ввода 1962. Глубина – 60 м.

Производительность водозабора – 300 м3/сут.

Зона санитарной охраны строгого режима 1-й скважины имеет ограждение радиусом 50 м, 2-й скважины – 30 м.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 153,6 м3, на технические нужды – 0,6 м3.

Общая протяженность водопроводной сети 14,2 км.

Водозаборные сооружения д. Ясная Поляна (на территории школы) питаются от Озерско-Хованского водоносного горизонта. Две скважины: №1 – год ввода 1956, глубина 61,6 м, №2 – год ввода 1965, глубина 85 м.

Производительность водозабора – 165 м3/сут.

Зона санитарной охраны строгого режима радиусом 65х50 м имеет ограждение.

Водозаборные сооружения на территории больницы забирают воду из Озерско-Хованского водоносного горизонта с глубины 85 м.

Производительность водозабора – 98 м3/сут.

Зона санитарной охраны строгого режима радиусом 30 м имеет ограждение не полностью.

Водозабор на территории гаражей забирает воду из скважины из водоносного горизонта с глубины 88 м.

Производительность скважины – 250 м3/сут.

Зона санитарной охраны строгого режима не имеет ограждения по периметру территории.

На территории Дома культуры имеется резервная артскважина глубиной 110 м.

Производительность скважины – 240 м3/сут.

По содержанию общей жесткости вода из всех скважин не отвечает требованиям СанПиН.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 256,3 м3, на технические нужды – 6,0 м3.

Общая протяженность водопроводной сети 5,07 км. Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Водозаборные сооружения в п. Юбилейный состоят из насосной станции и двух скважин, которые питаются из Упинского водоносного горизонта.

Эксплуатируется вторая скважина, год ввода 1987, глубина – 70 м. Первая скважина не рабочая.

Производительность водозабора – 170 м3/сут.

Зона санитарной охраны строгого режима не имеет ограждение по периметру.

Вода по содержанию железа и органолептическим показателям не отвечает требованиям СанПиН.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 138,8 м3, на технические нужды 13,7 м3.

Общая протяженность водопроводной сети 3,5 км.

Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное.

Основными мероприятиями являются:

- В п .Головеньковское

- Строительство станции обезжелезивания на водозаборных сооружениях;

- Восстановление артскважины, замена емкости на водонапорной башне;

- Установка охранно-пожарной сигнализации;

- В с.Селиваново

- Строительство станции обезжелезивания на водозаборных сооружениях;

- Установка охранно-пожарной сигнализации;

- В п. Юбилейный

- устройство санитарной зоны строгого режима;

- В д. Ясная Поляна

- Ремонт водопроводных сетей;

- Строительство станции обезжелезивания на трех водозаборах;

- Установка охранно-пожарной сигнализации, устройство санитарной зоны строгого режима на всех водозаборах;

Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» и ОАО «Щёкинская горэлектросеть»

Основными источниками потребителей являются подстанция ПС 110/35/6 кВ «Селиваново», ПС 110/35/6 кВ «Гагаринская», ПС 35/6 кВ «Упа». Установленная мощность 2х16 МВА, Т1х25 МВА соответственно.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции. Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 42 шт.

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

- При присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- Замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- Проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- Диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- Внедрение системы АСКУЭ.

Газоснабжение.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Крапивенская, введенная в эксплуатацию в 1969 году. Расположена в с.Крапивна, к ней идет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово.

Производительность составляет более десяти млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования размещено ГРП, ЩРП – 1 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 52,15 км, в том числе среднего давления 21,9 км, низкого давления 30,25 км.

Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

Канализация

В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует только в поселке Головеньковский и деревне Ясная Поляна. Эксплуатируют канализационные сети, биологические очистные сооружения в п. Головеньковский и канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-5 в д. Ясная Поляна предприятие ООО «Водо-канализационное хозяйство» (п. Головеньковский). Система канализации полная раздельная.

Количество сточных вод, поступающих  в канализационную сеть, составляет всего 1800 м3/сут., в том числе фекальных  282,2 м3/сут.

Производительность очистных сооружений 400 м3/сут.

Протяженность канализационных сетей  11,2 км.

Канализация.

В мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения сточными водами  в Схеме территориального планирования предусмотрены:

- реконструкция биологических очистных сооружений п. Юбилейный на 500 м3/сут.;

- реконструкция биологических очистных сооружений с. Селиваново на 500 м3/сут.

5.  Перечень программных мероприятий

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

| № | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Ориентировочная стоимость млн. руб. | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023гг. |  |
| 1 | Выполнение проектных работ по объекту «Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод в с. Селиваново» | 1,600 | 1,300 |  |  |  |  |  | Для подачи заявка в Федеральную программу «Экологическая безопасность России» |
| 2 | Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод в с. Селиваново | 68,000 |  |  |  |  |  | 68,000 |  |
| 3 | Выполнение проектных работ по объекту «Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод п. Юбилейный» | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  |  | Для подачи заявка в Федеральную программу «Экологическая безопасность России» |
| 4 | Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод п. Юбилейный | 68,000 |  |  |  |  |  | 68,000 |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода в дер. Ясная Поляна | 1,600 | 1,600 |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 6 | Реконструкция котельной №1 «Больница» д. Ясная Поляна (в т.ч. разработка ПСД) | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 7 | Реконструкция котельной №2 «Детский дом» д. Ясная Поляна (в т.ч. разработка ПСД) | 6,0 |  |  |  |  |  | 8,0 | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 8 | Проведение строительно-монтажных работ по оборудованию котлов автоматикой безопасности на котельной Яснополянской больницы | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 9 | разработка ПСД на оборудование автоматикой безопасности котельной Яснополянского детского дома | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 10 | Проведение строительно-монтажных работ по оборудованию котлов автоматикой безопасности на котельной Яснополянского детского дома | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 11 | Разработка ПСД на оборудование автоматикой безопасности котельной п. Юбилейный | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 12 | проведение строительно-монтажных работ по оборудованию котлов автоматикой безопасности на котельной п. Юбилейный | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 13 | Разработка ПСД на оборудование химводоочистки на котельных п. Юбилейный, с. Селиваново, Яснополянская больница, Яснополянский детский дом, п. Красный | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
| 14 | проведение строительно-монтажных работ по оборудованию котлов химводоочисткой | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  | Средства бюджета МО Яснополянское |
|  | ИТОГО | 151,5 | 2,2 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 144,0 |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МО ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование объекта | Годы | Стоимость строительства. Всего тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Газоснабжение с. Переволоки-Возвратные Щекинского района Тульской области | 2014 | 3 000,0 | По программе газификации населённых пунктов |
|  | ИТОГО |  | 3 000,0 |  |

6.  Обоснование ресурсного обеспечения

Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут средства бюджетов различных уровней, а так же средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 154,5 млн. руб.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

- Механизм реализации

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

8. Оценка социально- экономической и экологической эффективности

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15%;

повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

улучшится экологическая и санитарная обстановка.